ПАМЯТКА

по обеспечению пожарной безопасности для членов избирательной комиссии

К работе на избирательном участке допускаются только лица, прошедшие противопожарный инструктаж.

При подготовке избирательного участка к проведению выборов и  в период голосования населения необходимо соблюдать требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), Правил устройства электроустановок (ПУЭ), требования строительных норм и правил (СНиП).

- Помещения для проведения голосования должно иметь не менее 2-х эвакуационных выходов и располагаться не выше 2-го этажа.

- Помещения для голосования не должно иметь на оконных проемах глухих металлических решеток.

- Двери на путях эвакуации должны свободно открываться по направлению выхода из здания. Высота дверей на путях эвакуации должна быть не менее 1,9 м.

- Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.

- В целях информационного обеспечения населения необходимо разработать, наглядно оформить и вывесить рядом с входом в здание схему движения людей к месту голосования и наружу из здания. На путях эвакуации вывесить указатели направления движения людского потока.

- Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия пола в помещениях избирательного участка должны надежно крепиться к полу.

- При расстановке кабин для голосования, столов для членов комиссии и другого, эвакуационные выходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации должны быть шириной не менее 1 м.

- Электрооборудование избирательного участка должно соответствовать требованиям ПУЭ, иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок эл. сети.

- Монтаж эл. проводки должен осуществляться специалистом, имеющим допуск на право производства электромонтажных работ. Монтаж осветительной электропроводки к кабинам для голосования должен производиться по несгораемому основанию.

- Электросветильники кабин для голосования и помещений для хранения бюллетеней должны быть оборудованы плафонами закрытого исполнения, исключающими возможность выпадения ламп. Расстояние от светильников до сгораемых конструкций и материалов должно быть не менее 0,5 м.

- В помещениях избирательного участка все эл.бытовые приборы должны быть обесточены. Использование эл.нагревательных приборов в указанных помещениях не допускается.

- В целях экстренного отключения эл.оборудования избирательного участка необходимо предусмотреть его обесточивание от одного электропускового устройства.

- Обеспечить членов комиссии переносными электрическими фонарями в количестве не менее 2-х штук на избирательный участок.

- Помещения избирательного участка должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета не менее 2 порошковых или углекислотных огнетушителей (вместимостью каждого не менее 4-5 л), одного асбестового полотна или грубошерстяной ткани размерами 1х1 м на каждые 200 кв.м. площади помещения.

- Имеющиеся на избирательном участке пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами, стволами, соединительными полугайками и вентилями.

- Помещения для проведения голосования, хранения бюллетеней и другой документации, связанной с проведением выборной кампании, должны быть оборудованы пожарной сигнализацией.

- Со дня поступления на избирательный участок бюллетеней для голосования и до окончания выборов должно быть организовано круглосуточное дежурство на избирательном участке членов избирательной комиссии.

- На избирательном участке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать проходы, коридоры, тамбуры эвакуационных выходов, лестничные площадки и марши мебелью, оборудованием и различными материалами;

- устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные и вращающиеся двери, а также устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки стен и потолков;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных и коридоров в открытом положении, а также снимать их;

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной  или потерявшей свои защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками и выключателями;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью или другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми плафонами;

- использовать некалиброванные плавкие вставки и другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

19. При обнаружении пожара или загорания НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить о происшествии в пожарную охрану;

- принять меры к эвакуации людей, а также бюллетеней и другой документации, связанной с проведением выборной кампании;

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

- организовать встречу прибывающих подразделений пожарной охраны.

Данную памятку необходимо изучить со всеми членами избирательной комиссии, распределив между ними обязанности на случай возникновения пожара.

ОНДиПР №7 УНД иПР Главного управления МЧС России по Челябинской области